Общая информация

Учет потребленной электрической энергии осуществляется по расчетным приборам учета электроэнергии.
  Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2.0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1.0 и выше.
  Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, владеющими на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, присоединенная мощность которых не превышает 750 кВ*А, используются приборы учета класса точности 2.0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1.0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0.5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.
  Система учета должна быть выполнена согласно «Правилам устройства электроустановок».
  В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические сети (отпущенной из электрических сетей) электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета, если соглашением сторон не установлен иной порядок корректировки. Величина нормативных потерь определяется в соответствии с методикой выполнения измерений, согласовываемой сторонами по договору и аттестованной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии.
  При отсутствии приборов учета или их несоответствии требованиям, предъявляемым к приборам коммерческого учета электрической энергии, количество принятой электрической энергии «Абонента» определяется по присоединенной мощности токоприемников и 24-х часов их работы без последующего перерасчета. В целях определения объема потребления электрической энергии гражданами-потребителями в отсутствии приборов учета, применяются нормативы потребления коммунальных услуг электроснабжения, установленные в соответствии с жилищным законодательством РФ.
  При временном нарушении учета, если сетевая организация владеет или обслуживает расчетный прибор учета, а также в случае уведомления потребителем о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего ему и обслуживаемого им прибора учета расчет за израсходованную электроэнергию производится на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период предшествующего года, в котором определение объема потребления данным потребителем осуществлялось на основании приборов учета, с учетом темпов изменения объема потребления электрической энергии по сравнению с указанным годом. Указанный способ расчета объема потребления электрической энергии используется при условии наличия статистики за период не менее одного года. При отсутствии указанных данных, а также при временном нарушении учета более одного расчетного периода расчет производится по установленной мощности и часам работы токоприемников или по договорной величине по выбору сетевой организации без последующего перерасчета.
  При выявлении у «Абонента» работниками сетевой организации изменения схемы включения приборов учета, его повреждения, отсутствия, самовольной замены, неисправности, срыва пломб, завышенной погрешности системы учета электроэнергии составляется акт, который является действительным и при отказе «Абонента» от подписи. На основании акта производится перерасчет за все время с момента последней инструментальной проверки либо с момента опломбирования приборов учета, но в пределах срока исковой давности. Перерасчет производится по установленной на момент составления акта фактически присоединенной мощности токоприемников с учетом их работы 24 часа в сутки по действующему на момент составления акта тарифу. После составления акта подача электроэнергии «Абоненту» прекращается до устранения нарушения и оплаты сумм по перерасчету.
  При выявлении у «Абонента» работниками сетевой организации скрытой электропроводки помимо учета, приспособлений, искажающих показания приборов учета, искусственного торможения диска и других нарушений, влияющих на определение фактического расхода электроэнергии, составляется акт, который является действительным и при отказе «Абонента» от подписи. На основании акта производится перерасчет за все время с момента открытия лицевого счета, но не более срока исковой давности. Перерасчет производится по установленной на момент составления акта фактически присоединенной мощности токоприемников с учетом их работы 24 часа в сутки по действующему на момент составления акта тарифу. После составления акта подача электроэнергии «Абоненту» прекращается до устранения нарушения и оплаты сумм по перерасчету.